## Slide 1: Автоматизация диагностики заболеваний по данным электрокардиограммы на основе алгоритмов машинного обучения
Валиев Михаил Робертович, 4031
Колесникова Светлана Ивановна, д-р техн. наук, доцент
  2024

## Slide 2: Постановка задачи
Цель
Разработать классификатор, способный верно относить данные ЭКГ к 5 классам: нормальный, инфаркт миокарда, изменение сегмента ST/T, нарушение проводимости, гипертрофия - с точностью >80%.
Задачи
Анализ предметной области;
Обзор существующих способов решения;
Обзор и обработка набора данных ЭКГ сигналов;
Выбор и разработка моделей машинного обучения;
Обучение разработанных моделей;
Сравнение результатов тестирования моделей.
Обученные модели доступны для диагностирования новых данных.

## Slide 3: Актуальность
Нерешенность вполне задачи диагностики практически для любых заболеваний (ошибки 1-го, 2-го родов) и, в этой связи, весьма актуально повышение точности диагностики, снижение вероятности совершить экспертом диагностические ошибки;
потребность создания базовых алгоритмов для создания и внедрения автоматизированных систем диагностики, позволивших бы улучшить доступность качественной диагностики в удаленных и малонаселенных регионах, где не хватает квалифицированных врачей.
быстры1 рост публикаций с новыми методами анализа данных, главным образом, основанных на алгоритмах машинного обучения и их комбинациях, корректное использование которых способствует развитию научных исследований в области биомедицинской инженерии и медицинской информатики.

## Slide 4: Обзор предметной области
Электрокардиограмма (ЭКГ) — это запись электрической активности сердца. Он предоставляет информацию о частоте сердечных сокращений, ритме и проведении электрических импульсов в сердце.
Анализ ЭКГ – это распознавание паттернов, т.е. отнесение электрокардиографических образов (форма зубцов, комплексов и их сочетания) к определенной патологии.
Запись ЭКГ представляет собой одномерные сигналы в 12 отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.

## Slide 5: Существующие решения
Традиционные методы классификации сигнала ЭКГ в основном основаны на ручной обработке или ручном извлечении признаков:
• методы цифровой фильтрации,
• сочетание экспертных методов,
• анализ главных компонент,
• преобразования Фурье,
• вейвлет-преобразования.
Некоторые из классификаторов, используемых с этими извлеченными признаками, — это
• машины опорных векторов,
• скрытые марковские модели,
• нейронные сети.
Главным недостатком этих методов является разделение части извлечения признаков и части классификации паттернов; требуют экспертных знаний о входных данных.

## Slide 6: Данные
Общедоступный источник: PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset;
21799 записей;
Продолжительность записи ЭКГ – 10 секунд;
12 отведений;
Сигналы доступны в двух вариантах: с частотой дискретизации 100 Гц и 500 Гц;
Каждая запись относиться к одну из 5 классов:
  NORM,
  CD,
  MI,
  HYP,
  STTC,

## Slide 7: Обработка данных
1D обработка
Полосовой фильтр Баттерворта 2-ого порядка с частотой среза верхних частот 1 Гц для подавления блуждания базовой линии и частотой среза низких частот 45 Гц для устранения высокочастотных шумов;
Z-нормализация, чтобы уменьшить влияние выбросов:
2D обработка
Минимаксная нормализация;
Gramian Angular Field (GAF) - отображает временную корреляцию между каждой парой значений сигнала;
Recurrence Plot (RP) – отображает расстояние между временными точками;
Markov Transition Field (MTF) – отображает насколько связаны между собой дискретизированные значения сигнала, относительно того, как часто они появляются рядом друг с другом в сигнале.
Только отведения I, II, V2, т.к. они содержат 95% релевантной по отношению ко всем 12-и отведениям;
Частоту дискретизации выбираем 100 Гц, т.к. этого достаточно для обнаружения форм волны;

## Slide 8: GAF, RP, MTF

## Slide 9: 1D нейронные сети
1D нейронные сети
GRU
BiGRU
2D нейронные сети
VGG16
AlexNetAtt

## Slide 10: 2D нейронные сети
1D нейронные сети
GRU
BiGRU
2D нейронные сети
VGG16
AlexNetAtt

## Slide 11: Метрики качества
TP (True Positives) - верные положительные предсказания.
TN (True Negatives) - верные отрицательные предсказания.
FP (False Positives) - неверные положительные предсказания.
FN (False Negatives) - неверные отрицательные предсказания.

## Slide 12: Стек технологий
Язык программирования: Python
Библиотека для реализации ПО: CustomTkinter
Библиотеки для обработки данных: Numpy, Pandas, wfdb
Библиотека для реализации нейронных сетей: PyTorch

## Slide 13: Сравнение результатов тестирования нейронных сетей
Язык программирования: Python
Библиотека для реализации ПО: CustomTkinter
Библиотека для реализации нейронных сетей: PyTorch

## Slide 14: Выводы

## Slide 15
Спасибо за внимание!